## Slide 1
Проверка модели на кадрах принтера
Ошибка обучения
Полнота на кадрах принтера
Chart: Эпоха
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ошибка обучения | 0.005552 | 0.00241 | 0.009237 | 0.00326 | 0.002323 | 0.001774 | 0.001328 | 0.000871 | 0.001206 | 0.004558 | 0.001092 | 0.003142 | 0.001619 | 0.001099 | 0.000973 | 0.000976 | 0.001178 | 0.001012 | 0.002217 | 0.002233
Chart: Эпоха
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Полнота на кадрах принтера, % | 0 | 27.2727 | 45.4545 | 36.3636 | 27.2727 | 27.2727 | 45.4545 | 45.4545 | 72.7273 | 45.4545 | 54.5455 | 45.4545 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 45.4545 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455
Матрица ошибок на валидации
139 кадров принтера; порог 0,3
Ответ модели
По
разметке
Нет дефекта
«Спагетти»
Нет
дефекта
«Спагетти»
128
Дефекта нет
0
Ложная тревога
5
Пропуск дефекта
6
Дефект найден
Результат валидации принтера
Полнота 54,55 %
Обнаружены 6 из 11; пропущены 5
Ложные тревоги: 0 из 128
Мера F1: 70,59 %
Почему выбрана 19-я эпоха
При пределе ложных тревог 1 % это максимальная полнота. Среди эпох с таким результатом у 19-й выше средняя точность: 94,63 %. Выборку нужно расширить новыми сессиями.
6
Notes: Источники: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/Nir2/outputs/model_v12_report/metrics_v12.json; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/history.json; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/training_config.json. Показан срез valid.printer_at_0_3: TP=6, FP=0, FN=5, TN=128, всего 139 кадров. Полнота 54.55 %, F1 70.59 %. Это валидация принтера, а не независимый тест и не оценка обнаружения по печатным заданиям. Веса 19-й эпохи выбирались по этой валидации при пороге 0.3. Общие тестовые метрики из смешанного набора не показаны. Обучение выполнено из ранее полученных весов.

## Slide 2
Почему выбраны веса 19-й эпохи
Максимум полноты при доле ложных тревог не выше 1 %
Валидация принтера: 11 кадров с дефектом и 128 без него; порог 0,3
Полнота обнаружения, %
Доля ложных тревог, %
Chart: Эпоха
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Полнота, % | 0 | 27.2727 | 45.4545 | 36.3636 | 27.2727 | 27.2727 | 45.4545 | 45.4545 | 72.7273 | 45.4545 | 54.5455 | 45.4545 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 45.4545 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455
Chart: Эпоха
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ложные тревоги, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Допустимый предел 1 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Пунктир — допустимая доля ложных тревог 1 %
Эпоха
Полнота, %
Ложные тревоги, %
Средняя точность
Решение
9
72,73
7,03
75,12 %
Превышен предел 1 %
18
54,55
0,00
92,31 %
Средняя точность ниже
19
54,55
0,00
94,63 %
Выбрана
20
54,55
0,00
92,45 %
Средняя точность ниже
19-я эпоха: 6 из 11 дефектных кадров, ни одной ложной тревоги. При равной полноте средняя точность на кадрах принтера максимальна.
6
Notes: Источник: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/history.json; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/training_config.json. Правило выбора: максимальная полнота при false_alarm_rate <= 0.01 на валидации принтера и пороге 0.3. При равной полноте предпочтение отдаётся меньшей доле ложных тревог, затем большей AP принтера, затем общей AP. Эпохи 11,17,18,19,20 имеют полноту 6/11 и FP=0; AP принтера: 88.47,90.26,92.31,94.63,92.45 %. Тест не использован для выбора весов. Общие графики на слайде 5 описывают другой срез качества. Оценка по 11 положительным и 128 отрицательным кадрам предварительная.