## Slide 1: Автоматическое выявление дефектов в процессе 3D-печати
Студент группы ИВТм-251: Ешенко Даниил Ярославович
Руководитель практики: к. ф.-м. н., доцент каф. ИСКM, Иванченко Г. С.
Научный консультант: ст. преп. каф. ИСКМ, Астахов А.С.
Волгоградский государственный университет
Институт математики и информационных технологий
Кафедра информационных систем и компьютерного моделирования
Научно-исследовательская работа по направлению
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
Волгоград 2026
Notes: Титульные сведения: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/Nir2/Title.tex. Группа ИВТм-251 и научный руководитель А. С. Астахов уточнены пользователем. Визуальный шаблон: первый слайд C:/Users/Yawllen/Downloads/Eshenko_VKR.pptx.

## Slide 2: Цель работы
Цель работы — разработка и испытание экспериментального 3D-принтера с системой обнаружения дефектов и механизмом автоматического реагирования
Основные задачи работы
Изучение дефектов FDM-печати и выбор целевого дефекта для автоматического обнаружения.
Проектирование, сборка и отладка аппаратно-программного комплекса экспериментального 3D-принтера.
Сбор и подготовка данных для обучения нейросети и обучение модели обнаружения целевого дефекта.
Разработка внешней системы контроля печати с автоматическим обнаружением дефектов.
Тестирование работы системы контроля и 3D-принтера в процессе печати.

## Slide 3: В чем заключается проблема:
На фермах 3D-принтеров в процессе печати могут возникать сбои, вызванные различными факторами. Такие дефекты, как отлипание, расслоение или смещение слоёв, в конечном итоге могут привести к критическому дефекту «спагетти», при котором пластик начинает хаотично укладываться в воздухе. Такой дефект приводит к перерасходу материала, а в отдельных случаях может стать причиной повреждения самого 3D-принтера.
Рис. 1 – Дефект типа «спагетти»
Проблему удалось подтвердить на ферме волгоградской компании «Stereotech». По накопленной статистике принтеров с фермы, 26,7 % заданий были отменены оператором вручную из-за различных сбоев печати. Статистика имеет погрешность, так как в часть успешных заданий входят печати, когда оператор не мог отменить задачу, хотя сбой был, а часть отмен не связаны с дефектами.
Рис. 2 – Диаграмма статистики печатей на ферме компании «Stereotech»
Предлагаемое решение: мониторинг печати с помощью методов машинного зрения.

## Slide 4: Подготовка к обучению нейросети
Для обнаружения «спагетти» выбрана ResNet18. Она решает задачу как бинарную классификацию полного кадра: есть дефект или нет. Локализация дефектов рамкой в прошлых работах показала низкую точность. Детекция объектов сохранена только для поиска детали на столе.
Датасет содержит 16 129 исходных кадров без аугментаций. Обучающая выборка включает 9 787 кадров, валидационная 3 005 кадров, тестовая 3 337 кадров. Их доли составляют 60,6 %, 18,7 % и 20,7 % соответственно. В обучающей выборке представлены 2 761 кадр со «спагетти» и 7 026 кадров без видимых признаков этого дефекта
В каждой эпохе обучения сохранялся баланс классов 50/50: модель получала 5 522 показа изображений, по 2 761 на каждый класс. После аугментации обучающая выборка содержит 29 361 изображение: к каждому исходному кадру добавлены два варианта. Валидационная и тестовая выборки содержат только исходные изображения и не аугментируются.
Рис. 3 – Диаграмма распределения исходных кадров по выборкам

## Slide 5
Результаты обучения нейросети
Итоговые показатели на тесте
Точность 98,71 % — верные срабатывания.
Полнота 99,89 % — найденные дефекты.
Мера F1 99,30 % — баланс точности и полноты.
Верные ответы 99,61 % — по обоим классам.
Средняя точность 99,72 % — по разным порогам классификации.
Как понимать показатели около 99 %
Дообучались ранее полученные веса: средняя точность после первой эпохи — 98,97 %. На тесте 13 ошибок из 3 337 кадров. Из них12 ложных тревог и 1 пропуск дефекта. Похожие кадры и использование теста при разработке могут завышать оценку.
Рис. 4 – График динамики ошибки
Chart: Изменение ошибки при обучении
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Метрика по эпохам | 0.005552 | 0.00241 | 0.009237 | 0.00326 | 0.002323 | 0.001774 | 0.001328 | 0.000871 | 0.001206 | 0.004558 | 0.001092 | 0.003142 | 0.001619 | 0.001099 | 0.000973 | 0.000976 | 0.001178 | 0.001012 | 0.002217 | 0.002233
Проекция на ось эпох | 0 | 0.002217
Проекция на ось метрики | 0.002217 | 0.002217
19-я эпоха | 0.002217
Метка эпохи на оси | 0
Chart: Средняя точность на валидации
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Метрика по эпохам | 98.9728 | 98.8619 | 99.5737 | 99.6894 | 99.2765 | 99.1742 | 99.5519 | 99.3232 | 99.463 | 99.1029 | 99.3257 | 99.343 | 99.2137 | 99.211 | 99.3154 | 99.2341 | 99.2803 | 99.3114 | 99.2454 | 99.3369
Проекция на ось эпох | 98.5 | 99.2454
Проекция на ось метрики | 99.2454 | 99.2454
19-я эпоха | 99.2454
Метка эпохи на оси | 98.5
Рис. 5 – График средней точности на валидации

## Slide 6
Почему выбраны веса 19-й эпохи
Эпоха
Полнота, %
Ложные тревоги, %
Средняя точность AP, %
Решение
9
72,73
7,03
75,12 %
Превышен предел 1 %
18
54,55
0,00
92,31 %
Средняя точность ниже
19
54,55
0,00
94,63 %
Выбрана
20
54,55
0,00
92,45 %
Средняя точность ниже
11 кадров с дефектом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6 обнаружены
5 пропущены
19-я эпоха: 6 из 11 дефектных кадров, ни одной ложной тревоги. При этом 11 положительных кадров — ограниченная выборка для выбора эпохи, поэтому результаты считать предварительными.
Рис. 7 – Валидация на кадрах экспериментального принтера, порог 0,3
Рис. 8 – Сравнение показателей на разных эпохах
Рис. 6 – График полноты обнаружения
Chart: Полнота, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Метрика по эпохам | 0 | 27.2727 | 45.4545 | 36.3636 | 27.2727 | 27.2727 | 45.4545 | 45.4545 | 72.7273 | 45.4545 | 54.5455 | 45.4545 | 27.2727 | 36.3636 | 45.4545 | 45.4545 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455 | 54.5455
Проекция на ось эпох | 0 | 54.5455
Проекция на ось метрики | 54.5455 | 54.5455
19-я эпоха | 54.5455
Метка эпохи на оси | 0

## Slide 7: Обработка на сервере
Роль сервера:
Централизованная обработка запросов.
Выполнение ресурсоёмких задач.
Сервер получает кадр с камеры и идентификаторы сессии. Затем кадр анализируется нейросетью, которая определяет наличие «спагетти». Сервер возвращает признак дефекта и числовую оценку модели вместе с исходными идентификаторами, связывающими результат с конкретным кадром
Рис. 9 – Блок-схема серверной обработки кадров и определения дефектов FDM-печати

## Slide 8: Обработка на принтере
Локальный модуль проверяет принадлежность результата текущей печатной сессии и учитывает последовательные срабатывания. Отрицательный или неопределённый результат сбрасывает счётчик. После трёх последовательных обнаружений «спагетти» повторно проверяется активность сессии и формируется команда отмены печати.
Рис. 10 – Блок-схема проверки результатов обнаружения дефекта и отмены FDM-печати

## Slide 9: Схема коммутации компонентов 3D-принтера
Для электрической части разрабатываемого 3D-принтера выбрана плата MKS Robin Nano V1.2 (7) и драйверы TMC2209. Плата управляет двигателями (5), нагревателями (1, 2) и вентиляторами, а также получает сигналы с датчиков (6). Raspberry Pi 3B (10) обеспечивает подключение камеры (9), сенсорного экрана (8) и обменивается данными с управляющей платой по UART. Блок питания (3) обеспечивает силовые узлы напряжением 24 В, а DC-DC-преобразователь (4) понижает его до 5 В для Raspberry Pi и подключённой периферии.
Рис. 11 – Схема электрической коммутации компонентов 3D-принтера

## Slide 10: Тестирование на реальной печати
В процессе печати после запуска контролируемого сбоя модель постепенно увеличивала оценку обнаружения «спагетти». Через 3 мин 21 с система контроля получила 3 уверенных последовательных обнаружения и принтер отменил задание с выводом соответствующей ошибки.
Рис. 12 – Кадр с камеры 3D-принтера с дефектом типа «спагетти»
Показатель | Результат
Время от появления дефекта до отмены задания | 3 минуты 21 секунда
Порог автоматической отмены | 0,5
Минимальная отображённая оценка | 0,3655, в начале записи
Максимальная отображённая оценка | 0,9918
Рис. 13 – Кадр с камеры 3D-принтера с примером обнаружения детали
Notes: Порог 0,3 применялся при оценке модели, а 0,5 — при автоматической отмене печати.

## Slide 11
Заключение
Цель и задачи моей научно-исследовательской работы выполнены:
Изучены дефекты FDM-печати и выбран целевой дефект для автоматического обнаружения.
Сформирован датасет: произведен поиск данных, балансировка классов, аугментирование, разделение на обучающую, валидационную и тестовую выборки.
Обучена нейронная сеть для распознавания дефекта «спагетти».
Разработан, собран и отлажен аппаратно-программный комплекс экспериментального 3D-принтера.
Проведено первичное испытание системы контроля с автоматической отменой печати.
Выявленные проблемы и направления дальнейшей работы:
Модуль обнаружения детали ошибочно распознаёт отражения и посторонние объекты на печатном столе.
Несмотря на 99,61 % верных ответов на общем тесте, полнота обнаружения дефектов на кадрах экспериментального принтера составила 54,55 % (6 из 11).
Время от появления дефекта до отмены печатипри испытании составило 3 минуты 21 секунду.
Дальнейшая работа: расширение датасета, дообучение модели на новых изображениях, независимая проверка её качества и сокращение времени реакции системы.