## Slide 1: Автоматическое выявление дефектов в процессе 3D-печати
Студент группы ИВТм-251: Ешенко Даниил Ярославович
Руководитель практики: к. ф.-м. н., доцент каф. ИСКM, Иванченко Г. С.
Научный консультант: ст. преп. каф. ИСКМ, Астахов А.С.
Волгоградский государственный университет
Институт математики и информационных технологий
Кафедра информационных систем и компьютерного моделирования
Научно-исследовательская работа по направлению
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
Волгоград 2026
Notes: Титульные сведения: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/Nir2/Title.tex. Группа ИВТм-251 и научный руководитель А. С. Астахов уточнены пользователем. Визуальный шаблон: первый слайд C:/Users/Yawllen/Downloads/Eshenko_VKR.pptx.

## Slide 2: Цель работы
Цель работы — разработка и тестирование версии 3D-принтера с системой обнаружения дефектов в процессе печати и механизмом своевременного реагирования.
Основные задачи работы
Изучение дефектов FDM-печати и выбор целевого дефекта для автоматического обнаружения.
Проектирование, сборка и отладка аппаратно-программного комплекса экспериментального 3D-принтера.
Сбор и подготовка данных для обучения нейросети и обучение модели обнаружения целевого дефекта.
Разработка внешней системы контроля печати с автоматическим обнаружением дефектов.
Тестирование работы системы контроля и 3D-принтера в процессе печати.

## Slide 3: В чем заключается проблема:
На фермах 3D-принтеров в процессе печати могут возникать сбои, вызванные различными факторами. Такие дефекты, как отлипание, расслоение или смещение слоёв, в конечном итоге могут привести к критическому дефекту «спагетти», при котором пластик начинает хаотично укладываться в воздухе. Такой дефект приводит к перерасходу материала, а в отдельных случаях может стать причиной повреждения самого 3D-принтера.
Рис. 1 – Дефект типа «спагетти»
Проблему удалось подтвердить на ферме Волгоградской компании «Stereotech». По накопленной статистике принтеров с фермы, 26,7 % заданий были отменены оператором вручную из-за подобных сбоев. Статистика имеет погрешность, так как часть успешных заданий — это печати, когда оператор не мог отменить задачу, хотя сбой был, а часть отмен не связаны со сбоем.
Рис. 2 – Диаграмма статистики печатей на ферме компании «Stereotech»
Предлагаемое решение: мониторинг печати с помощью методов машинного зрения.

## Slide 4: Подготовка к обучению нейросети
Для обнаружения «спагетти» выбрана ResNet18. Она решает задачу как бинарную классификацию полного кадра: есть дефект или нет. Локализация дефектов рамкой в прошлых работах показала низкую точность. Детекция объектов сохранена только для поиска детали на столе.
Датасет содержит 16 129 исходных кадров без аугментаций. Обучающая выборка включает 9 787 кадров, валидационная 3 005 кадров, тестовая 3 337 кадров. Их доли составляют 60,6 %, 18,7 % и 20,7 % соответственно. В обучающей выборке представлены 2 761 кадр со «спагетти» и 7 026 кадров без видимых признаков этого дефекта
В каждой эпохе обучения сохранялся баланс классов 50/50: модель получала 5 522 показа изображений, по 2 761 на каждый класс. После аугментации обучающая выборка содержит 29 361 изображение: к каждому исходному кадру добавлены два варианта. Валидационная и тестовая выборки содержат только исходные изображения и не аугментируются.
Рис. 3 – Диаграмма распределения исходных кадров по выборкам

## Slide 5
Результат обучения нейросети
Ошибка обучения
Средняя точность на валидации
Chart: 
Chart: 
Матрица ошибок на тесте
3 337 кадров; порог срабатывания 0,3
Ответ модели
По
разметке
Нет дефекта
«Спагетти»
Нет
дефекта
«Спагетти»
2408
Дефекта нет
12
Ложная тревога
1
Пропуск дефекта
916
Дефект найден
Итоговые показатели на тесте
Точность 98,71 % — верные срабатывания
Полнота 99,89 % — найденные дефекты
Мера F1 99,30 % — баланс точности и полноты
Верные ответы 99,61 % — по обоим классам
Средняя точность 99,72 % — по разным порогам
Как понимать показатели около 99 %
Дообучались ранее полученные веса: средняя точность после первой эпохи — 98,97 %. На тесте 13 ошибок из 3 337 кадров. Похожие кадры и использование теста при разработке могут завышать оценку.
5
Notes: Источники: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/Nir2/outputs/model_v12_report/metrics_v12.json; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/history.json; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/dataset_manifest.csv; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/training_config.json. Показатели относятся к классификации полного кадра, порог 0,3. В отчёте исправлена метка одного тестового кадра. Полнота валидации собственного принтера: 6/11=54,55 %. Лучшие веса выбраны по валидации, не по тесту.

## Slide 6
Почему выбраны веса 19-й эпохи
Максимум полноты при доле ложных тревог не выше 1 %
Валидация принтера: 11 кадров с дефектом и 128 без него; порог 0,3
Полнота обнаружения, %
Доля ложных тревог, %
Chart: 
Chart: Эпоха
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ложные тревоги, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Допустимый предел 1 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Пунктир — допустимая доля ложных тревог 1 %
Эпоха
Полнота, %
Ложные тревоги, %
Средняя точность
Решение
9
72,73
7,03
75,12 %
Превышен предел 1 %
18
54,55
0,00
92,31 %
Средняя точность ниже
19
54,55
0,00
94,63 %
Выбрана
20
54,55
0,00
92,45 %
Средняя точность ниже
19-я эпоха: 6 из 11 дефектных кадров, ни одной ложной тревоги. При равной полноте средняя точность на кадрах принтера максимальна.
6
Notes: Источник: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/history.json; C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/printer-defect-server/models/spaghetti_presence_v12/training_config.json. Правило выбора: максимальная полнота при false_alarm_rate <= 0.01 на валидации принтера и пороге 0.3. При равной полноте предпочтение отдаётся меньшей доле ложных тревог, затем большей AP принтера, затем общей AP. Эпохи 11,17,18,19,20 имеют полноту 6/11 и FP=0; AP принтера: 88.47,90.26,92.31,94.63,92.45 %. Тест не использован для выбора весов. Общие графики на слайде 5 описывают другой срез качества. Оценка по 11 положительным и 128 отрицательным кадрам предварительная.

## Slide 7
Ограничения обнаружения дефектов
Валидация на кадрах собственного принтера, порог 0,3
54,55 %
Полнота обнаружения:
модель нашла 6 из 11
кадров с дефектом
11 кадров с дефектом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6 обнаружены
5 пропущены
Кадры без дефекта
0 из 128
На этой выборке модель
не выдала ложных тревог.
Пять дефектных кадров
при этом были пропущены.
Как понимать результат
54,55 % относится к кадрам
с дефектом в этой выборке.
Оценка по 11 таким кадрам
не даёт надёжного прогноза
для новых печатных заданий.
Высокие показатели на общем наборе не подтверждают такую же полноту на кадрах собственного принтера.
7
Notes: Источник: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/Nir2/outputs/model_v12_report/metrics_v12.json; срез valid.printer_at_0_3: TP6 FN5 FP0 TN128, N139. Полнота = TP/(TP+FN) = 6/11 = 54,55 %. Это валидационная выборка выбора весов, не независимый тест. Один кадр меняет оценку полноты на 9,09 процентного пункта. Частота обнаружения по печатным заданиям не измерена. Причина различий с общим набором экспериментально не установлена.

## Slide 8: Обработка на сервере
Роль сервера:
Централизованная обработка запросов.
Выполнение ресурсоёмких задач.
Сервер получает кадр с камеры и идентификаторы сессии. После кадр анализируется нейросетью, которая определяет наличие «спагетти». Сервер возвращает признак дефекта и числовую оценку модели вместе с исходными идентификаторами, связывающими результат с конкретным кадром
Рис. 6 – Блок-схема серверной обработки кадров и определения дефектов FDM-печати

## Slide 9: Обработка на принтере
Локальный модуль проверяет принадлежность результата текущей печатной сессии и учитывает последовательные срабатывания. Отрицательный или неопределённый результат сбрасывает счётчик. После трёх последовательных обнаружений «спагетти» повторно проверяется активность сессии и формируется команда отмены печати.
Рис. 7 – Блок-схема проверки результатов обнаружения дефекта и отмены FDM-печати

## Slide 10: Электросхема 3D-принтера
Для электрической части разрабатываемого 3D-принтера выбрана плата MKS Robin Nano V1.2 (7) и драйвера TMC2209. Плата управляет двигателями (5), нагревателями (1, 2) и вентиляторами, а также получает сигналы с датчиков (6). Raspberry Pi 3B (10) обеспечивает подключение камеры (9), сенсорного экрана (8) и обменивается данными с управляющей платой по UART. Блок питания (3) обеспечивает силовые узлы напряжением 24 В, а DC-DC-преобразователь (4) понижает его до 5 В для Raspberry Pi и подключённой периферии.
Рис. 8 – Схема электрической коммутации компонентов 3D-принтера

## Slide 11: Тестирование на реальной печати
В процессе печати после запуска контролируемого сбоя, модель постепенно увеличивала оценку обнаружения «спагетти». Через 3 мин 21 с, система контроля получила 3 уверенных последовательных обнаружения и принтер отменил задание с выводом соответствующей ошибки
Рис. 9 – Кадр с камеры 3D-принтера с дефектом типа «спагетти»
Показатель | Результат
Время от появления дефекта до срабатывания отмены | 3 минуты, 21 секунда
Порог автоматической отмены | 0,5
Минимальная отображённая оценка | 0,3655, в начале записи
Максимальная отображённая оценка | 0,9918
Рис. 10 – Кадр с камеры 3D-принтера с примером обнаружения детали

## Slide 12
Цель и задачи моей научно-исследовательской работы выполнены:
Изучены дефекты FDM-печати и выбран целевого дефекта для автоматического обнаружения.
Сформирован датасет: произведен поиск данных, балансировка классов, аугментирование, разделение на обучающую и тестовую выборки;
Обучена нейронная сеть для распознавания дефекта «Спагетти» на основе изображений печатей;
Разработан, собран и отлажен аппаратно-программный комплекса экспериментального 3D-принтера.
Проведен тестовый запуск работы системы контроля и 3D-принтера в процессе печати.
Цель и задачи моей научно-исследовательской работы выполнены:
Заключение