## Slide 1: Автоматическое выявление дефектов в процессе 3D-печати
Студент группы ИВТм-251: Ешенко Даниил Ярославович
Руководитель практики: к. ф.-м. н., доцент каф. ИСКM, Иванченко Г. С.
Научный консультант: ст. преп. каф. ИСКМ, Астахов А.С.
Волгоградский государственный университет
Институт математики и информационных технологий
Кафедра информационных систем и компьютерного моделирования
Научно-исследовательская работа по направлению
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
Волгоград 2026
Notes: Титульные сведения: C:/Users/Yawllen/Documents/GitHub/Nir2/Title.tex. Группа ИВТм-251 и научный руководитель А. С. Астахов уточнены пользователем. Визуальный шаблон: первый слайд C:/Users/Yawllen/Downloads/Eshenko_VKR.pptx.

## Slide 2: Цель работы
Цель работы — разработка и тестирование версии 3D-принтера с системой обнаружения дефектов в процессе печати и механизмом своевременного реагирования.
Основные задачи работы
Изучение дефектов FDM-печати и выбор целевого дефекта для автоматического обнаружения.
Проектирование, сборка и отладка аппаратно-программного комплекса экспериментального 3D-принтера.
Сбор и подготовка данных для обучения нейросети и обучение модели обнаружения целевого дефекта.
Разработка внешней системы контроля печати с автоматическим обнаружением дефектов.
Тестирование работы системы контроля и 3D-принтера в процессе печати.

## Slide 3: В чем заключается проблема:
На фермах 3D-принтеров в процессе печати могут возникать сбои, вызванные различными факторами. Такие дефекты, как отлипание, расслоение или смещение слоёв, в конечном итоге могут привести к критическому дефекту «спагетти», при котором пластик начинает хаотично укладываться в воздухе. Такой дефект приводит к перерасходу материала, а в отдельных случаях может стать причиной повреждения самого 3D-принтера.
Рис. 1 – Дефект типа «спагетти»
Проблему удалось подтвердить на ферме Волгоградской компании «Stereotech». По накопленной статистике принтеров с фермы, 26,7 % заданий были отменены оператором вручную из-за подобных сбоев. Статистика имеет погрешность, так как часть успешных заданий — это печати, когда оператор не мог отменить задачу, хотя сбой был, а часть отмен не связаны со сбоем.
Рис. 2 – Диаграмма статистики печатей на ферме компании «Stereotech»
Предлагаемое решение: мониторинг печати с помощью методов машинного зрения.

## Slide 4: Подготовка к обучению нейросети
Для обнаружения «спагетти» выбрана ResNet18. Она решает задачу как бинарную классификацию полного кадра: есть дефект или нет. Локализация дефектов рамкой в прошлых работах показала низкую точность. Детекция объектов сохранена только для поиска детали на столе.
Датасет содержит 16 129 исходных кадров без аугментаций. Обучающая выборка включает 9 787 кадров, валидационная 3 005 кадров, тестовая 3 337 кадров. Их доли составляют 60,6 %, 18,7 % и 20,7 % соответственно. В обучающей выборке представлены 2 761 кадр со «спагетти» и 7 026 кадров без видимых признаков этого дефекта
В каждой эпохе обучения сохранялся баланс классов 50/50: модель получала 5 522 показа изображений, по 2 761 на каждый класс. После аугментации обучающая выборка содержит 29 361 изображение: к каждому исходному кадру добавлены два варианта. Валидационная и тестовая выборки содержат только исходные изображения и не аугментируются.
Рис. 3 – Диаграмма распределения исходных кадров по выборкам

## Slide 5
Результат обучения нейросети
Ошибка обучения (BCE)
Средняя точность на валидации
Матрица ошибок на тесте
3 337 кадров; порог срабатывания 0,3
Ответ модели
По
разметке
Нет дефекта
«Спагетти»
Нет
дефекта
«Спагетти»
2408
Дефекта нет
12
Ложная тревога
1
Пропуск дефекта
916
Дефект найден
Итоговые показатели на тесте
Precision 98,71 % — верные срабатывания
Recall 99,89 % — найденные дефекты
F1 99,30 % — баланс Precision и Recall
Accuracy 99,61 % — все верные ответы
AP 99,72 % — оценка по разным порогам
Как понимать показатели около 99 %
Сеть дообучалась из ранее полученных весов: AP после первой эпохи уже 98,97 %. На тесте всего 13 ошибок из 3 337 кадров. Похожие кадры и использование теста при разработке могут завышать оценку.
5

## Slide 6: Обработка на сервере
Роль сервера:
Централизованная обработка запросов.
Выполнение ресурсоёмких задач.
Сервер получает кадр с камеры и идентификаторы сессии. После кадр анализируется нейросетью, которая определяет наличие «спагетти». Сервер возвращает признак дефекта и числовую оценку модели вместе с исходными идентификаторами, связывающими результат с конкретным кадром
Рис. 6 – Блок-схема серверной обработки кадров и определения дефектов FDM-печати

## Slide 7: Обработка на принтере
Локальный модуль проверяет принадлежность результата текущей печатной сессии и учитывает последовательные срабатывания. Отрицательный или неопределённый результат сбрасывает счётчик. После трёх последовательных обнаружений «спагетти» повторно проверяется активность сессии и формируется команда отмены печати.
Рис. 7 – Блок-схема проверки результатов обнаружения дефекта и отмены FDM-печати

## Slide 8: Электросхема 3D-принтера
Для электрической части разрабатываемого 3D-принтера выбрана плата MKS Robin Nano V1.2 (7) и драйвера TMC2209. Плата управляет двигателями (5), нагревателями (1, 2) и вентиляторами, а также получает сигналы с датчиков (6). Raspberry Pi 3B (10) обеспечивает подключение камеры (9), сенсорного экрана (8) и обменивается данными с управляющей платой по UART. Блок питания (3) обеспечивает силовые узлы напряжением 24 В, а DC-DC-преобразователь (4) понижает его до 5 В для Raspberry Pi и подключённой периферии.
Рис. 8 – Схема электрической коммутации компонентов 3D-принтера

## Slide 9: Тестирование на реальной печати
В процессе печати после запуска контролируемого сбоя, модель постепенно увеличивала оценку обнаружения «спагетти». Через 3 мин 21 с, система контроля получила 3 уверенных последовательных обнаружения и принтер отменил задание с выводом соответствующей ошибки
Рис. 9 – Кадр с камеры 3D-принтера с дефектом типа «спагетти»
Показатель | Результат
Время от появления дефекта до срабатывания отмены | 3 минуты, 21 секунда
Порог автоматической отмены | 0,5
Минимальная отображённая оценка | 0,3655, в начале записи
Максимальная отображённая оценка | 0,9918
Рис. 10 – Кадр с камеры 3D-принтера с примером обнаружения детали

## Slide 10
Цель и задачи моей научно-исследовательской работы выполнены:
Изучены дефекты FDM-печати и выбран целевого дефекта для автоматического обнаружения.
Сформирован датасет: произведен поиск данных, балансировка классов, аугментирование, разделение на обучающую и тестовую выборки;
Обучена нейронная сеть для распознавания дефекта «Спагетти» на основе изображений печатей;
Разработан, собран и отлажен аппаратно-программный комплекса экспериментального 3D-принтера.
Проведен тестовый запуск работы системы контроля и 3D-принтера в процессе печати.
Цель и задачи моей научно-исследовательской работы выполнены:
Заключение